## Slide 1
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ
Monitoramento Ambiental via MQTT e Node-RED
Trabalho Final IoT | Aluno: Fábio Volkmann Coelho
Itajaí - SC | 2025

## Slide 2
Problema
Necessidade de controle de condições climáticas nos ambientes.
Hardware
Implementação com ESP8266 NodeMCU e sensor DHT11.
Conectividade
Protocolo MQTT e Dashboard em tempo real com Node-RED.
Visão Geral do Projeto

## Slide 3
Contextualização
Ambientes Críticos
Em cenários como Data Centers, laboratórios farmacêuticos e estufas agrícolas, pequenas variações climáticas podem causar prejuízos massivos.

## Slide 4
1. Coleta
Leitura precisa de temperatura e umidade usando sensor digital DHT11.
2. Transmissão
Envio de dados via Wi-Fi utilizando o protocolo leve MQTT.
3. Visualização
Monitoramento remoto em tempo real via Dashboard Node-RED.
Objetivos do Projeto

## Slide 5
O "cérebro" do sistema, escolhido por sua conectividade nativa e baixo custo.
SoC ESP8266EX: Wi-Fi 2.4 GHz integrado.
Processamento: 32-bit RISC @ 80 MHz.
GPIO: Operação em 3.3V (Pino D5/GPIO14 utilizado).
Memória: 4MB Flash para firmware e filesystem.
Microcontrolador: ESP8266 NodeMCU V3

## Slide 6
Responsável pela aquisição das grandezas físicas através do protocolo Single-Wire.
Umidade: 20% a 90% RH (Precisão ±5%).
Temperatura: 0°C a 50°C (Precisão ±2°C).
Amostragem: Intervalo mínimo de 2 segundos.
Dados: Pacote de 40 bits com Checksum.
Sensor Digital: DHT11

## Slide 7
Arquitetura MQTT
O MQTT foi escolhido por ser extremamente leve, ideal para redes instáveis e dispositivos IoT.
Broker utilizado: test.mosquitto.org (Porta 1883)
Conectividade & Protocolo

## Slide 8
Fluxo Principal
Pseudocódigo
Setup: Inicializa Serial, Sensor DHT e Wi-Fi.
Loop: Verifica conexão MQTT antes de qualquer ação.
Resiliência: Reconexão automática em caso de queda.
Delay: Espera de 10s para estabilidade do sensor.
Lógica do Firmware

## Slide 9
Dashboard Node-RED
Visualização em Tempo Real
A plataforma atua como Subscriber nos tópicos MQTT, convertendo os payloads recebidos em indicadores visuais instantâneos.
Widgets do tipo "Gauge".
Atualização síncrona (10s).
Sem necessidade de parsers complexos.

## Slide 10
Implementação Física
O sistema foi montado com sucesso em protoboard, validando a integração entre hardware e software.
Conclusão: O objetivo de monitoramento remoto contínuo foi atingido, com dados sendo transmitidos e visualizados de forma estável.
Resultados do Protótipo

## Slide 11
Obrigado!
Alguma pergunta?
github.com/FabioVCoelho